## Slide 1: Poznawania oka i procesów widzenia
Henryk Kasprzak
Emerytowany profesor Katedry Optyki i Fotoniki
XVI Konferencja Regionalna, Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach, 22 listopad 2019

## Slide 2
Widzieć a wiedzieć
Wiedza,
Powiedzieć,
Dowiedzieć,
Opowiedzieć,
Zapowiedzieć,
………….
Widzieć – łac. Videre, video, vidi ros. Видеть
Wiedzieć – niem. Wissen, staroang. Wit ros. Вeдaть
Wizja – niem. Vision, ang. Vision
Widzę to….
Widzę swoją winę….
To jest jasne,
It is clear for me….,
Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Czy przypadkowe jest, że w wielu językach słowo „widzieć” różni się bardzo niewiele od słowa „wiedzieć”?

## Slide 3
Zakres czułości spektralnej oka a rozkład promieniowania Słońca i krzywa absorpcji wody (głównego składnika wnętrza oka)
Maksimum promieniowania słońca przypada dla λ=460nm, podczas gdy minimum pochłaniania przez wodę dla λ=480nm.
Przykład
1cm wody destylowanej przepuszcza 99.98% wpadającego promieniowania dla długości fali λ=480nm, 99.4% dla λ=700nm, i jedynie 5.6·10-7% dla λ=1500nm
Gęstość spektralna prom. słońca (), współczynnik absorpcji wody k (······)
Czułość spektralna oka

## Slide 4: Schemat oka człowieka

## Slide 5: Układ łzowy i struktura łez
Gruczoły łzowe
Kompendium okulistyki, B. James, Ch. Chew, A. Bron

## Slide 6: Rozkład filmu łzowego na rogówce oka
Obrazy filmu łzowego otrzymane za pomocą Optycznej Tomografii Koherentnej (OCT) (Dzięki uprzejmości Prof. A. Kowalczyka)
Film łzowy tworzy możliwie gładką powierzchnię na komórkach nabłonka rogówki. Stabilność filmu łzowego jest istotnym warunkiem jakości obrazu siatkówkowego

## Slide 7
Interferometer z poprzecznym rozdwojeniem czoła fali (lateral shearing) do badania stabilności filmu łzowego na rogówce oka
Notes: The laser wavefront reaches the tear film spread over the cornea, reflects from it and comes back carrying information about the distribution of geometry of the tear film surface.

## Slide 8: Interferogram shearing filmu łzowego na normalnym oku
t = 0.12 sek 1.52 sek 3.72 sek 10.52 sek 18.52 sek po mrugn.
Sekwencja interferogramów na rogówce zdrowego oka
Trzy etapy kinetyki filmu łzowego:
    - czas tworzenia (built up time); - czas stabilizacji; - czas przełomu (break-up time).
Notes: v. 37596
58435, 58442, 58453, 58487, 58518, 58527
0.12, 1.52, 3.72, 10.52, 16.72, 18.52
Uwagi:
czy fl porusza się z okiem (prof.: nie, jest elastyczna membrana, która ma za zadanie ustabilizowac warstwe lez podczas ruchu)
Recording of the tear film on normal eye.
Three stages of tear film kinetics can be distinguished (Fig. 2). The first one is build-up time, where interference fringes are disturbed and a bright structure is observed (Fig. 2A). After about 1-3 second the fringes become smooth and regular. This period we termed tear film stability (Fig. 2B). In the last stage a deterioration of the stability is observed. Bright lines appear where the fringes change direction. These areas are probably the break-ups (Fig. 2C). SO the tear film is probably to thin to create smooth layer over irregularitis of the corneal epithelium.
The first stage is of most interest to us in this project and we tried to consider the kinetics of the tear film smoothness.
Following a blink it takes the tear film a certain time to build up and achieve the most regular surface [5,7,9]. The time interval has been termed “build-up time” by Nemeth [7]. The stabilisation time was observed by a few researchers. The period needed to reach the most regular tear film surface in healthy eyes according to their results takes from 1,5 to 5 sec.
Applying an interferometric method [9] and analysing the smoothness of the interference fringes depended on the regularity of the tear film surface, the increase of the tear film regularity was also observed as taking 1-3 seconds.
In this project we try to consider the kinetics of the tear film smoothness. There are several suggestions about the reason for the stabilisation time. It has been found in in vitro [3] and in vivo [2] studies, that the tear film covers the corneal surface in two steps. First the mucin and water layers are spread and next the superficial lipid layer spreads over the surface. The tear film build-up time might be related to the regularity of the outermost layer of the tear film [7]. However, this process has not been well studied so far.

## Slide 9
Przykłady interferogramów oraz spektra Fouriera ich pierwszy rzędów

## Slide 10
Wartości współczynnika M2 dla normalnego oka
t = 0.12s t = 0.22s t = 3.92s t = 18.72s
Sekwencja interferogramów zarejestrowanych na zdrowym oku
t – czas po mrugnięciu
time [sec]
Średnia wartość parametru M2 ± SD dla filmu łzowego dla 13 zdrowych oczu
Parameter M2 dla tego samego oka podczas czterech różnych pomiarów
Notes: Tear film on contact lenses just after apply, comparing with the tear film on normal eye (perfect stability of the tear film)
After click new interferograms cover interferograms of normal eye.
Clearout differences can be demonstrated in the quality of the tear film between the tear film on the cornea and on the contact lenses. In case of normal eyes a build-up time is seen in the first second – the tear film stabilises - and then the tear film is stable and smooth to the end of the recording time. The tear film is never that perfectly smooth on contact lenses.
The differences of the tear film stability are visible also between different contact lenses.
We examined three different groups of contact lenses of different companies and in 3 periods of wearing.
The deterioration of the tear film smoothness is different on different types of contact lenses.
v 28531 Zd_49937, 59255, 49942, 50030
v 36218 P_103, Soft Lens: 53019, 53025, 53039, 53083
v 25346 P_80, O2: 25651, 25657, 25671, 25715

## Slide 11
Geometria asferycznej rogówki, korygująca aberrację sferyczną oka
Rozkład „kwadratowy” grubości rogówki
t0

## Slide 12
Prawo Laplace’a opisujące zależność pomiędzy naprężeniami i krzywiznami wewnątrz sprężystej membrany
R1, R2 – główne, lokalne promienie krzywizn,
s1, s2 – naprężenia główne,
t – grubość membrany,
p – ciśnienie pod membraną.
Określenie zależności rozkładu geometrii rogówki od rozkładu jej grubości

## Slide 13
x
z
df
f
f
x
R1
R2
O1
O2
ds
dz
dx
Model membrany rogówkowej

## Slide 14
Zakładając stałość naprężeń wewnątrz rogówki
kwadratowy rozkład grubości rogówki t(x), oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe IOP p0, prawo Laplace’a można przedstawić w formie równania różniczkowego
Ostatecznie kształt profili rogówki może być dany jako
Obliczenie geometrii środkowej warstwy rogówki

## Slide 15
Pomiar ciśnienie śródgałkowego (IOP) w oku za pomocą tonometru powietrznego

## Slide 16
Pulsowanie krwi w tętnicy na siatkówce
Dzięki uprzejmości Prof. Andrzeja Kowalczyka
Efekty dynamiczne w oku związane ze zmiennością IOP
Przemieszczenia wierzchołka rogówki wywołane pulsacyjnymi zmianami IOP

## Slide 17
Synchronicznie zarejestrowane przebiegi przemieszczeń wierzchołka rogówki, części peryferyjnej twardówki, utlenowania krwi w płatku ucha i sygnału EKG

## Slide 18
Ekran roboczy oprogramowania tonometru konturowego PASCAL z zarejestrowanym „regularnym” przebiegiem ciśnienia

## Slide 19: Rozkład czopków i pręcików na siatkówce oka

## Slide 20
Z książki H. Kohl and G. Roth „Augenoptik”
Sakkady podczas obserwacji twarzy

## Slide 21
Czytając tekst z odległości dobrego widzenia widzimy ostro dwie sąsiednie litery z każdej strony. Pozostałe litery widziane są nieostro.
O ile szybkość czytania liter lub wyrazów zależy tylko od woli czytającego, to szybkość czytania nut podczas gry wymaga „przerzucania” osi widzenia z jednej nuty na drugą zgodnie z tempem gry

## Slide 22: Poprzestawiane litery
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnoleść ltier przy zpiasie dengao sołwa. Nwajżanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria była na siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, że nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od razu.

## Slide 23: O czyto tyl kozni komaczę śćapa ratuwzro kowe go. Cen trumz najdu jesięwmó zgu. Od biera nieip rzetwarz aniebo dźcówpły nący chzocz uje stje gogłów nymzada niem. Ner w wzro kowyma pół torami lio nawłók ienner wow ych, c zyliwię cejni żzmy s łysma ku, zapa chui s łuch u raz emw zięte. S kom plik owanabu dow aozna czat eżwięk sząw rażli wość, o czom niesłu żąwszel kiewstrzą syizmia ny, który chnie bra kował ona mosta tnio.
Poprzestawiane przerwy

## Slide 25
Wpływ akomodacji oka na powstawanie obrazu na siatkówce
Oko normowzroczne przy wyłączonej akomodacji
Oko normo- wzroczne przy patrzeniu z bliska
Podczas wyłączania akomodacji obraz bliskiego przedmiotu powstaje za siatkówką
Podczas wyłączania mięśni rzęskowych obraz przedmiotu
bliskiego powstaje za siatkówką. Oko zaczyna rosnąć wzdłuż osi oka – pojawia się krótkowzroczność osiowa
Oko normo- wzroczne przy patrzeniu z bliska po włączeniu akomodacji

## Slide 26
Myopia progression among preschool Chinese children in Hong Kong
Ann Acad Med. Singapore, 2004, vol. 33, pp 39-43
Względny przyrost dzieci z krótkowzrocznością w ciągu 5 lat
Przyrost krótkowzroczności u dzieci z wiekiem

## Slide 27
Krótkowzroczność najintensywniej rozwija się w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 30 lat liczba młodych dorosłych z krótkowzrocznością podwoiła się i ich odsetek osiąga tam ponad 90%. W Korei Południowej krótkowzroczność ma aż 97% 19-latkow, a w Chinach 95,5%, w tym u 19,5% występuje krótkowzroczność wysoka.
W USA i w Europie już ok. 50% absolwentów szkół jest krótkowzrocznych, przy czym liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich 50 lat.
W Europie korekcję okularową krótkowzroczności stosuje 3–5% 10-latków, wśród dzieci w wieku 12–13 lat odsetek ten wynosi już 20%, wśród 20–24-latkow – blisko 40%, natomiast wśród ludzi przed ukończeniem 30. r.ż. – prawie 50%. *
Aby chronić oko przed pojawieniem się krótkowzroczności u dziecka, lub spowolnić jej przyrost, chcemy by przyrost długości oka nie był większy niż wynika to z fizjologii. Co zatem może przyczyniać się do przyspieszonego przyrost długości gałki ocznej? Podstawowe to:
Długi i intensywny wysiłek akomodacyjny wpływający na wzrost ciśnienia w gałce ocznej i związane z tym częste powstawanie obrazu za siatkówką przy patrzeniu z bliska.
Wpływ konwergencji widzenia obuocznego podczas akomodacji,
Zbyt długotrwałe napięcie ciała rzęskowego w oku podczas akomodacji powodujące dodatkowy wzrost długości oka.
* A. Grzybowski, M. Szwajkowska, Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności na świecie, Ophthatherapy, vol. 4. 127-135, 2017.

## Slide 28
Dziękuję za uwagę